1. Objetivo e Campo de Aplicação

Utilização da capela de fluxo laminar

2. Documentos Complementares

POP 2.1 - Limpeza do fluxo laminar

3. Definições (quando houver)

As cabines de fluxo laminar são unidades projetadas para criar áreas de trabalho estéreis para a manipulação, com segurança, de materiais biológicos ou estéreis que não possam sofrer contaminação do meio ambiente e podendo também garantir nos fluxos da classe II que o manipulado não contamine o operador e o meio ambiente.

5. Resumo do Método

O equipamento é utilizado para manipulações em ambiente estéril.

6. Interferências

- Limpeza do Filtro HEPA - Limpeza inadequada - Uso do equipamento antes da limpeza e da luz UV

7. Materiais e Equipamentos

- De acordo com cada usuário 8. Reagentes e Soluções

- De acordo com cada experimento

9. Procedimento

Verificar se a tensão da rede elétrica coincide com a do equipamento (220V). Conectar o aparelho à rede. Antes de iniciar o trabalho, limpar com um papel toalha ou um pano umedecido em álcool 70%, toda a área de trabalho. Ligar a chave de segurança do equipamento. Ligar a tecla geral. Ligar a tecla motor para acionar a circulação do ar. Ligar a lâmpada fluorescente e a UV por aproximadamente 15 minutos com o vidro fechado. Verificar se o vidro encontra-se totalmente fechado. Desligar a lâmpada UV. Abrir o vidro da capela. Deslizar suavemente a tampa com cautela, até o estágio indicado na capela, utilizando as duas mãos para maior firmeza. Colocar o material dentro da área de trabalho. Esperar de 2 a 3 minutos para começar a operar o equipamento. Após o término do trabalho: Retirar o material da capela com cuidado. Limpar a superfície interna com álcool 70 % e esperar secar. Ligar a luz ultravioleta por no mínimo 15 minutos Desligar todo o equipamento.

10. Precauções de Segurança

- Abrir com cuidado o vidro até a indicação segura marcada. - Não usar líquidos explosivos, voláteis ou inflamáveis.

11. Referências

Manual do fabricante

Aprovado por: Flaviano/Jônatas